###### Załącznik nr 3.1

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Pakiet nr 1 - Parametry techniczne - System umożliwiający wykonanie badań serologicznych w technice kolumnowej wraz z odczynnikami (kasety + krwinki)

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Dzierżawa systemu wraz z odczynnikami, umożliwiającego wykonanie badań w technice aglutynacji kolumnowej metodą manualną następujących oznaczeń serologicznych: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grupa krwi noworodka (anty-A, anty-B, anty-D, BTA IgG, kontrola ujemna do rozpoznawania zjawiska spontanicznej aglutynacji), |  |
|  | Przeglądowe badanie przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym ( mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną, mikrokarta do screeningu przeciwciał sześciokolumnowa), |  |
|  | Próby zgodności pomiędzy biorcą, a dawcą w pośrednim teście antyglobulinowym |  |
| 2. | System fabrycznie nowy rok produkcji 2017. |  |
| 3. | Wymagane certyfikaty walidacji urządzeń wchodzących w skład zestawu rok produkcji 2017 r: |  |
|  | Inkubator ( temperatura inkubacji 37°C, wyświetlanie informacji o aktualnym czasie inkubacji, sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu czasu inkubacji) |  |
|  | Wirówka dedykowana do oferowanej metody kolumnowej max na 12 miejsc. |  |
|  | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek z możliwością zaprogramowania programu pracy, objętości dozowanego materiału. |  |
| 4. | Wymagany statyw do probówek i mikrokart. |  |
| 5. | Wymagana metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych. |  |
| 6. | Wymagane jest, aby przechowywanie kaset było możliwe w temperaturze pokojowej (18 – 25°C). |  |
| 7. | Wymagane odczynniki gotowe do użycia i pochodziły od jednego producenta ( krwinki wzorcowe do screeningu przeciwciał – jakość potwierdzona certyfikatami z akceptacją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (IHiT), wyjątkiem produktów ogólnodostępnych typu woda destylowana i NaCl. |  |
| 8. | Wymagana jest pozytywna opinia o testach kolumnowych IHiT. |  |
| 9. | Wymagane przeszkolenie personelu Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w zakresie obsługi i interpretacji wyników potwierdzone certyfikatem. |  |
| 10. | Gwarancja i bezpłatny serwis techniczny w trakcie trwania umowy, przegląd diagnostyczno-walidacyjny minimum raz w roku. |  |
| 11. | Zamawiający wymaga, aby osoba odpowiedzialna za serwis techniczny posiadała certyfikat potwierdzony przez producenta. (Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni dokument). |  |
| 12. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
| 13. | Wykonawca ma zapewnić tonery do zaoferowanej drukarki drukowanie wyników badań na czas trwania umowy. |  |

Parametry oceniane

|  | Najkrótszy czas wykonywania badania przeciwciał - Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas wykonania przeciwciał otrzyma 20 pkt., pozostali 0 pkt, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Najkrótszy czas wykonywania badania grupy krwi noworodka - Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas wykonania badania grupy krwi noworodka otrzyma 20 pkt., pozostali 0 pkt, |  |
|  | Zaoferowanie jednorazowych nakłuwaczy w kasetkach antygenowych zawierających odczynniki monoklonalne, zabezpieczających przed kontaminacją między kolumnami - Wykonawca, który zaoferuje nakłuwacze otrzyma 60 pkt. pozostali 0 pkt |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)