###### Załącznik nr 3.2

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Pakiet nr 2 - Parametry techniczne analizatora hematologicznego

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Automatyczny analizator hematologiczny. Fabrycznie nowy rok produkcji 2017r. -wydajność 40 oznaczeń/h - -instrukcja obsługi w języku polskim - aparat ergonomiczny |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Aparat wyposażony w zewnętrzny zestaw komputerowy z drukarką i skanerem kodów kreskowych, dodatkowo wyposażony w interfejs umożliwiający współpracę z systemem informatycznym komunikacja dwukierunkowa. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 500 GB SATA III, - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, - Mysz optyczna, - Klawiatura bezprzewodowa, - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2013 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 21’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3. | Wykonawca ma zapewnić tonery do zaoferowanej drukarki drukowanie wyników badań na czas trwania umowy |  |
| 4. | Minimum 18 parametrów z rozdziałem leukocytów na 3 populacje podawane w procentach i wartościach bezwzględnych (RBC, WBC, HGB, PLT, HCT, MCV, MCH, MCHC, PCT, MPV, PDW, RDW) |  |
| 5. | Wykonywanie oznaczenia CRP we krwi pełnej (z próbki krwi pobranej na EDTA) metodą imunoturbidymetryczną |  |
| 6. | Wybór pracy: -CBC+3DIFF3. -CBC+3DIFF+CRP |  |
| 7. | Maksymalna objętość próbki 50 µl |  |
| 8. | Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych służący do identyfikacji pacjentów |  |
| 9. | Podać szczegółowe informacje dotyczące postępowania z odpadami odczynników. |  |
| 10. | Wymagamy odczynników bezcyjankowych |  |
| 11. | Wykonywanie badania z próbek o różnej objętości łącznie z mikrometodą |  |
| 12. | Komunikacja- współpraca z siecią informatyczną, pokrycie kosztów podłączenia aparatu z istniejącą w laboratorium siecią Info-Medica |  |
| 13. | Bezpłatny serwis |  |
| 14. | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
| 15. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem. |  |
| 16. | Pokrycie kosztów kontroli SOWA –MED. (6 razy w roku morfologia i 1 raz w roku rozdział leukocytów 3-DIFF) |  |
| 17. | Zapewnienie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Stand-Lab |  |

Parametry oceniane

|  | Najmniejsza objętość próbki - Wykonawca, który zaproponuje najmniejszą objętość próbki otrzyma 50 pkt, pozostali 0 pkt, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Najkrótszy czas analizy badania morfologii 3DIFF+ CRP - Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas otrzyma 50 pkt, pozostali 0 pkt |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)