###### Załącznik nr 3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Parametry techniczne – analizatora HPLC do oznaczeń HbA1c

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

|  | Automatyczny analizator do oznaczeń HbA1c. Fabrycznie nowy rok produkcji 2016r. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zasada pomiaru oparta na cieczowej wysokociśnieniowej chromatografii jonowymiennej HPLC. |  |
|  | Aktualny certyfikat NGSP zgodność ze standardem IFCC (dołączyć do oferty) |  |
|  | Precyzja pomiaru HbA1c dla oferowanego analizatora CV<2,5% (dołączyć do oferty) |  |
|  | Oznaczenie HbF równolegle z każdym badaniem HbA1c bez konieczności wymiany jakiegokolwiek odczynnika bądź kolumny |  |
|  | Brak interferencji ze strony hemoglobiny karbamylowanej |  |
|  | Możliwość wykonania analiz z próbek pierwotnych z krwią pełną oraz z próbek hemolizatu krwi kapilarnej. |  |
|  | Kapilarny system pobierania krwi zwalidowany dla oferowanego analizatora. |  |
|  | Ujęcie w kalkulacji gotowych, firmowych zestawów do mikrometody: kapilara i probówka z hemolizatem do każdego oznaczenia HbA1c |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z LIS. Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do sieci LIS i wyposażenia w stację roboczą. Aparat wyposażony w zewnętrzny zestaw komputerowy z drukarką i skanerem kodów kreskowych, dodatkowo wyposażony w interfejs umożliwiający współpracę z systemem informatycznym komunikacja dwukierunkowa. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, 500 GB SATA III, Karta graficzna: zintegrowana, Karta dźwiękowa: zintegrowana, Karta sieciowa: zintegrowana, Pamięć: 8 GB DDR3, Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, Mysz optyczna, Klawiatura bezprzewodowa, Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional (licencja + nośnik), Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2013 Business (licencja na czas nieokreślony), Monitor: LCD 21’, Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., |  |
|  | Wymagana oryginalna ulotka, gwarancja producenta podająca ilość testów wykonywanych w jednej kolumnie (dołączyć do oferty). |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty kontroli zewnatrzlaboratoryjnej z częstością 1x w miesiącu oraz kontroli StandLab lub równoważnej. |  |

|  | Wykonawca zapewnia w kalkulacji ilość odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania podanej ilości testów oraz oznaczeń kontrolnych (kontrola wewnętrzna 4x w tygodniu oraz niezbędną ilość odczynników do wykonania badań kontroli zewnatrzlaboratoryjnej i kalibracji uwzględniając ich termin przydatności |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usuniecie awarii przez serwis Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia awarii lub niedostarczeniu aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań w jednostce zewnętrznej wraz z zapewnieniem transportu próbek do jego siedziby). |  |
|  | Obsługa serwisowa obejmująca niezbędne przeglądy i szkolenia przeprowadzane przez autoryzowany serwis wykonawcy. Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, zgodnie z zaleceniami producenta i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem |  |
|  | Zapewnienie tonerów do zaoferowanej drukarki (drukowanie wyników badań) na czas trwania umowy . |  |

Parametry oceniane

|  | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy. Wykonawca spełniający warunek otrzyma 35 pkt |  |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczne przygotowanie próbki krwi pełnej do pomiaru (brak konieczności przygotowania hemolizatu przed podaniem do aparatu) Wykonawca spełniający warunek otrzyma 35 pkt |  |
|  | Najkrótszy czas inicjalizacji, przejście analizatora do stanu gotowości do pracy od momentu włączenia aparatu. Wykonawca proponujący najkrótszy czas inicjalizacji otrzyma 30 pkt. Pozostali 0 pkt |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                         …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)